## Slide 1
CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
(2/4)
TEMA 3
PRÁCTICA
1
16/11 a 20/11
En el laboratorio
Boletín en Moodle
GRUPO 05: 15:30 VIERNES
GRUPO 08: 12:30 MARTES
GRUPO 09: 12:30 MIÉRCOLES
GRUPO 10: 12:30 JUEVES

## Slide 2
TEMA 3: CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Carga, Campo y Potencial en Conductores
en Equilibrio Electrostático.
Capacidad de un Conductor. Conexión de conductores, a tierra, Jaula de Faraday. Capacidad de Condensador.
Energía Eléctrica almacenada en
un Conductor y en un Condensador.
Circuitos en Equilibrio. Asociación de Condensadores.
Asociación en Serie. Asociación en Paralelo.
Dipolos Eléctricos. Clases de Dieléctricos. Caracterización de un Dieléctrico.
Condensadores y Dieléctricos.
T1: 16/11/20
T2: 16/11/20
T3: 16/11/20

## Slide 3
La Tierra, excluida la atmósfera, se considera como un conductor perfecto, neutro, en equilibrio e infinito
¿Perfecto?
Es una visión idealizada
Cuando se conecta un conductor (un sistema eléctrico o electrónico) a tierra (a otro conductor), hay que chequear que la zona en torno al contacto sea buena conductora. En el caso de la instalación eléctrica de un edificio, se hace en torno al contacto a tierra: una pica (una barra metálica).
3.2.2. CONEXIÓN A TIERRA
Si la conexión se hace en más de un lugar con varias picas, debe haber buena conducción entre ellas, para garantizar que si no están al mismo potencial, si no son la misma tierra, este se iguale al instante y no haya corrientes indeseadas en el sistema para igualar el potencial.
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
3

## Slide 4
¿Neutro? ¿En equilibrio?
La Tierra ronda la neutralidad y el equilibrio.
La caída de rayos, o el rozamiento del aire con el suelo, la tiende a sacar de la neutralidad cargándola negativamente.
La llegada de iones positivos desde el aire, debido al E que genera esa carga, la tiende a devolver a la neutralidad.
Las corrientes producidas en tierra al recibir electrones tras la caída de un rayo, o las asociadas a la polarización de la Tierra por la presencia anterior de nubes cargadas sobre ella, reflejan que la Tierra abandona el equilibrio, al que vuelve al cesar dichas corrientes.
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
4

## Slide 5
¿Infinito?
Como R2 >> R1, para el conductor la Tierra parece ,
y por tanto, siendo Q2 finita, con V nulo.
El potencial de tierra se suele tomar como referencia en circuitos, ya que la mayoría pueden conectarse a ella,
y se le asigna un potencial igual a 0 V
Si se idealiza la situación entre un conductor y la Tierra tomando: la Tierra como la 2ª esfera del Problema 6 del
Boletín 2 y el conductor como la 1ª:
(Tierra)
(Conductor)

0
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
5

## Slide 6
Al conectar un conductor cargado a tierra (las dos esferas del problema), como R2>>R1, casi todo el exceso de carga se transfiere a tierra para que con la redistribución se iguale el potencial. El cambio en el V de la Tierra es despreciable.
No obstante, la situación que tenga la Tierra, su V, sea cual sea en cada instante, se toma como referencia, e igual a 0 V en todo momento. Por tanto, al final, V1 = V2 = 0 V.
(Tierra)
(Conductor)
Pero la Tierra no es , por tanto, no recibe toda la Q1,
y su V cambia levísimamente. Se tendría que: V1 = V2  0 V.
Si se considera R2 , se transferiría todo, el V de la Tierra
no cambiaría y acabarían a V1 = V2 = 0 V.
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
6

## Slide 7
Si un circuito no tiene ninguno de sus puntos conectado a una referencia de potencial, se dice que está flotante.
Si tiene uno conectado a tierra, ese punto estará al potencial de tierra, que será la referencia de potencial.
Si tiene uno conectado a las estructura metálica del sistema (chasis, a masa), ese punto estará al potencial del chasis, que será la referencia de potencial. El chasis puede estar conectado, a su vez, a tierra.
Se puede usar como referencia la ddp aplicada en un punto respecto a tierra o al chasis (señal). Esa señal, esa ddp, puede ser constante (nivel de continua), y valer cero respecto a tierra (ser tierra).

## Slide 8
Conductor hueco cargado, conectado luego a tierra
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
VF = VTIERRA
Tras conectar, hay una corriente entre el conductor y tierra hasta alcanzar el mismo potencial
Q
INICIO
FIN
Tierra
Equilibrio
V0 = f(Q)  VTIERRA
V0 = cte.
Q en superficie
e-
SITUACIÓN
1
Si en contacto con el suelo tocamos la chapa de una lavadora no conectada a tierra. Si se carga, hacemos de conexión a tierra y notamos un calambrazo. Si está conectada, la carga pasa mayoritariamente por la toma a tierra, en paralelo con nosotros, al ofrecer mucha menos resistencia (Tema 4)
3.2.2. JAULA DE FARADAY
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
8

## Slide 9
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
Tras conectar, hay corriente hasta que el conductor alcanza un nuevo equilibrio, con el exceso de carga añadido sumado al de su superficie (no queda neutro) y con el potencial de tierra
E
-E
VF = cte. = VTIERRA
En todo punto del espacio
El conductor se polariza hasta crear un E que es igual y de sentido contrario al aplicado en todo el conductor y el hueco
INICIO
FIN
V0 = cte.= f(E)  VTIERRA
SITUACIÓN
2
Conductor hueco descargado, sometido a un campo eléctrico generado fuera, conectado luego a tierra
El Etotal es nulo y el V cte. en nanosegundos
e-
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
9

## Slide 10
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
E
-E
Etotal interior = 0
Esta estructura se denomina Jaula o Taza de Faraday
(carcasa de un: PC, coche, helicóptero, avión...)
Protege interior de Eexterno
(p.ej., debido a la Qdepositada por rozamiento o por descarga, p.ej., la asociada a un rayo)
Protege también de ondas electromagnéticas, ya que se reflejan en los conductores (Tema 5) (esto reduce la cobertura de los móviles)
Con o sin conexión a tierra
SITUACIÓN
2
Conductor hueco descargado, sometido a un campo eléctrico generado fuera, conectado luego a tierra
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
10

## Slide 11
Botellas iguales Cargas iguales
BOTELLA DE LEYDEN
(1ª versión)
3.2.3 CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR
A distinta altura
Hay corriente si se conectan
El valor de V de cada botella lo define, si no se influencian las botellas, el sistema que forma cada botella cargada y la tierra polarizada por su influencia
Ocurre porque el potencial de cada botella es distinto
Depende de la distancia botella-tierra
Los excesos de Q+ y Q- de la tierra, cuyo valor depende de la distancia botella-tierra, no aportan el mismo |V|, no se cancelan, al estar a distancias diferentes de la botella
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
11

## Slide 12
3.2.2 CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR
Se observa que no ocurre si:
Se añade una lámina conductora a
las botellas por el exterior, conectada
a tierra, antes de cargar las botellas
No ocurre porque la lámina exterior se pone a VTIERRA, eléctricamente
es tierra, y hace que la distancia
sea fija: el espesor del cristal
BOTELLA DE LEYDEN
(1ª versión)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
12

## Slide 13
BOTELLA DE LEYDEN
(2ª versión: 1ª + lámina por fuera)
Es el 1ER CONDENSADOR o CAPACITOR
Si se aportan e-

Q- repele e- a tierra

Si se extraen e-

Q+ atrae e- de tierra

Se almacena
Q- dentro

Se almacena Q+ dentro

Se induce
Q- fuera

Se induce
Q+ fuera

Proceso de carga conectada a tierra
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
El límite de carga lo determina en esta versión de la botella, en un condensador, la ruptura dieléctrica del medio entre las láminas, que es donde el campo eléctrico resulta ser más grande. En la primera versión, la ruptura del medio que la rodea
Se puede aportar más Q, negativa o positiva, si el cuerpo donador tiene un |V| mayor que el del interior de la botella respecto a tierra, al de la lámina exterior
BOTELLA DE LEYDEN
(2ª versión)
Es el 1ER CONDENSADOR o CAPACITOR
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
Si dos botellas iguales, con la misma carga interior, positiva o negativa, se desconectan de tierra tras cargarlas,
y se conectan entre sí, se observa
que no hay corriente entre ellas
aunque estén a diferente altura
Describir el motivo lleva a la definición de un condensador
BOTELLA DE LEYDEN
(2ª versión)
Es el 1ER CONDENSADOR o CAPACITOR
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
Q+
Q-
Cada conductor (cada lámina más contacto) tiene una carga igual, pero de signo contrario
Q+ =  Q
¿Cuál es el motivo de esta observación?
1
Contacto (varilla)
Contacto a tierra
Lámina exterior
Lámina interior
Ocurre porque los dos conductores de cada condensador, de cada botella, los dos conjuntos lámina más contacto, están, en equilibrio, en influencia total. Esto quiere decir que:
La carga de cada conductor, por influencia del otro, se localiza en la superficie de su lámina, en el lado en contacto con la región entre las láminas
2
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
(Es esperable: Q+ y Q- se atraen)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
16

## Slide 17
El potencial eléctrico creado por las cargas es cte., si nos movemos por fuera de la región entre las dos láminas, al ser el campo nulo, y varía en ella, al no ser nulo el campo, disminuyendo en el sentido del campo
4
El campo eléctrico creado por las cargas es nulo en todo el espacio, excepto en la región entre las láminas
3
Las botellas no polarizan la Tierra (los condensadores no afectan a su exterior), porque aplican un campo nulo fuera. Esto hace que no cambie su potencial eléctrico interior,
y exterior, al desconectarlas de tierra y modificar su altura
La influencia total explica la observación:
Q+
Q-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
(Es esperable: el sistema lejos parece una Qpuntual nula)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
17

## Slide 18
Las líneas de campo deben reflejar, considerando el sistema aislado (sin campo debido a cargas exteriores):
Q+
Q-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
 Donde están las cargas
 Donde crean campo
 Que las cargas son
iguales salvo su signo
 Y el sentido de E, que es
el de disminución de V
Las cargas y las líneas de campo eléctrico se concentran (se “condensan”) en la región entre las láminas
Un conjunto de dos conductores en influencia total, con un campo entre ellos debido solo a su carga, es un condensador
(si el campo se debe solo a su carga, la ddp también)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
18

## Slide 19
 Los condensadores se fabrican haciendo despreciable
el efecto de borde para que “haya” influencia total
Hay carga, y campo eléctrico por su carga, fuera de la zona entre las láminas
Las cargas de los conductores se atraen, pero las de cada uno se repelen. Eso puede colocar carga fuera de la zona
Si se considera el sistema aislado, si vamos de una lámina a otra por fuera, el potencial cambia. Ese cambio se debe al trabajo del campo creado por las cargas en el exterior
Los “condensadores” en un circuito “cumplen” ambas cosas, con equilibrio o sin equilibrio: Son condensadores
 Las láminas están suficientemente cerca para que
el campo entre ellas se deba “básicamente” a ellas
(al menos para calcular las magnitudes que los caracterizan)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
19
SUPONGO EQUILIBRIO, V ES CTE. EN CADA PLACA, ASÍ Q EN SUPERFICIE FUERA DESDE LA QUE SALEN O ENTRAN LÍNEAS.
EN CIRCUITOS DE EQ. EN EQ..

## Slide 20
 Vizqda  Vdcha
 E no es nulo
 Vizqda cte.
Dos conductores cargados aislados en equilibrio
Vdcha cte.
 Qsuperficial nula
y E nulo
“Idealmente” no hay líneas
Las líneas reflejan que la carga de cada lámina está en el lado en contacto con la región entre ellas
y que son iguales salvo el signo
Habría influencia total y el campo se debería solo a las cargas  Sería un condensador
Hay líneas
 V varía
ILUSTRACIÓN
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
20

## Slide 21
No obstante, para que sea un condensador, para que “haya” influencia total, debe ser despreciable el efecto de borde
Resulta despreciable si:
 Hay Qsuperficial y
E no nulo fuera
Hay líneas fuera
El efecto se nota más en el borde de las láminas, por eso se llama así
Es decir, cuanto menor sea el volumen de esa zona,
donde más se nota, frente al volumen del condensador
 V varía fuera
Grosor y separación entre láminas << Dimensiones de su superficie
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
21

## Slide 22
cerámico
mica
poliéster
papel
electrolítico
Aislante o
Dieléctrico
Placas o
Armaduras
Terminales
CONDENSADOR
Símbolos
generales
Potencial más cercano al de tierra
Condensadores planos enrollados (más área, en menos espacio)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
22

## Slide 23
C =
Q
V
Capacidad o Capacitancia de un Condensador
La carga de una placa
V de esa placa respecto de la otra
 Como lo relevante es V, se suele escribir V
 C es, por tanto, la carga "almacenada"
por cada voltio generado entre las placas
Para caracterizar la capacidad de un condensador para almacenar carga, se introduce la:
 Se toma la carga de una placa, porque el total da cero
(netamente no se acumula) y porque solo llega una de las cargas, que es "almacenada". De la otra placa se va la misma cantidad
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
23

## Slide 24
C =
Q
V
 Q+, que es positiva, se denomina CARGA ALMACENADA en el condensador. Q suele referirse a ella
 A la diferencia V+  V, que es positiva (V disminuye en el sentido de E), se le llama TENSIÓN del condensador. V suele referirse a ella
Q+
Q-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
V+
V-
Capacidad o Capacitancia de un Condensador
Para caracterizar la capacidad de un condensador para almacenar carga, se introduce la:
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
24

## Slide 25
C =
Q
V
C depende, en general (medios lineales), solo de:
las propiedades eléctricas del medio entre las placas
y de la geometría del condensador.
En general, ni de Q ni de V
 C siempre es positiva (Q y V tienen el mismo signo),
y su unidad es el faradio
Capacidad o Capacitancia de un Condensador
Para caracterizar la capacidad de un condensador para almacenar carga, se introduce la:
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
25

## Slide 26
Q+
Q
Q+ = - Q-
CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR PLANO
Para que el efecto de borde sea despreciable cada placa de área "A" sería como un plano ,
de grosor despreciable, respecto a "d"
d
Por influencia total:

## Slide 27
Q+
Q
Q+ = - Q-
CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR PLANO
+ > 0
- < 0
+ = - -
 =  = Q / A
Si las placas son , no se nota el borde, y
el reparto de carga en "A" es uniforme.
Por influencia total, en el lado interior

## Slide 28
Plano 
-
Plano 
+
 Fuera:
PLANO INFINITO
E+
E+
E+
E
E
E
E = E+ + E-
Ppo. de Superposición
|E+| = |E-|
+ = - -
Lo esperado sin efecto de borde y siendo generado solo por el condensador
+ > 0
- < 0
+: se usa en lado
en sentido e
: en el otro
(aplicando Gauss)
por separado
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
28

## Slide 29
Plano 
-
Plano 
+
PLANO INFINITO
E+
E+
E+
E
E
E
E = E+ + E-
Ppo. de Superposición
+ = - -
+ > 0
- < 0
(aplicando Gauss)
por separado
 Entre las placas:
Uniforme (cte.)
Se refleja en la densidad de líneas cte. (líneas paralelas y equiespaciadas)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
29

## Slide 30
 Entre las placas:
V+  V-
|E| d
=
Q = Q+
E es cte. y  a las placas, tomando como camino entre la placa + y - una línea de campo, una recta  a las placas, E// = |E| = cte.
V =  |E| d
= V-  V+
V = |E| d
Q+
Q-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
d
(la ruptura se suele indicar con una ddp, con una tensión, V, no con un campo, |E|)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
30

## Slide 31
C = 0
A
d
Condensador PLANO
C =
Q
V
: F/m
(unidad alternativa)
V
Q
0 A
d
=
C se puede cambiar variando , A o d, es decir, variando
aquello de lo que depende: el medio entre las placas
o la geometría del condensador
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
31