## Slide 1
CORRIENTE ELÉCTRICA
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
(1/3)
TEMA 4
BOLETÍN DE
PROBLEMAS

En Moodle
PRÁCTICA 3
30/11 | 01-04/12
Boletín en Moodle

## Slide 2
T1: 27/11/20
T2: 25/11/20
T3: 25/11/20
TEMA 4: CORRIENTE ELÉCTRICA.
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Corriente Eléctrica.
Intensidad y Densidad de Corriente.
Ley de Ohm: Conductividad y Resistencia Eléctricas.
Potencia en Corriente Continua:
FEM, FCEM y Ley de Joule.
Circuitos de Corriente Continua: Leyes de Kirchhoff. Asociación de Resistencias o Conductancias. Asociación en Serie. Asociación en Paralelo. Transformaciones Estrella-Triángulo.

## Slide 3
4.1.1 CORRIENTE ELÉCTRICA
Movimiento colectivo de electrones entre dos puntos de un conductor por la existencia de un campo eléctrico en la región entre dichos puntos
Los electrones se mueven en la dirección del campo, en sentido contrario al campo
Los e- que participan son los que pueden desplazarse por todo el conductor: los de las capas más externas de los átomos (suele ser uno por átomo)
Por tradición histórica se supone, no obstante (Tema 1: pasa Q+ de seda a vidrio al frotar), que se mueven partículas como el e-, pero con carga positiva, +e, y por tanto, en el sentido de E. Se hace porque es más cómodo trabajar con Q+ y no se cae en contradicción al explicar los fenómenos
E
F

## Slide 4
4.1.1 CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente cesa alcanzado el equilibrio:
Cuando el campo se anula en el conductor
Es un movimiento, además de colectivo, simultáneo,
ya que todos los portadores sienten el campo a la vez
(lo matizaremos en el Tema 8)
 Se habla, entonces, de portadores de carga negativa:
los electrones movilizados, y de portadores de carga positiva:
las partículas ficticias que se supone que se mueven
Movimiento colectivo de electrones entre dos puntos de un conductor por la existencia de un campo eléctrico en la región entre dichos puntos

## Slide 5
Cesa al alcanzar el equilibrio (p = 0, o h = 0)
Corriente
Hay corriente: un movimiento colectivo y simultáneo de agua por la diferencia de presión (de altura)
TIPOS BÁSICOS DE CORRIENTE
Disminuye a media que baja la diferencia de presión
(usando un símil hidráulico)

## Slide 6
Se puede tener una corriente permanentemente con
el mismo sentido, si se crea una p (h) con una bomba
La corriente del sistema tiende a igualar a la de la bomba
Corriente
corriente
TIPOS BÁSICOS DE CORRIENTE
Si la corriente de la bomba es constante, se alcanza una p y corriente constantes en el sistema: se congela su evolución
(usando un símil hidráulico)

## Slide 7
Corriente
corriente
TIPOS BÁSICOS DE CORRIENTE
(usando un símil hidráulico)
ESTADO ESTACIONARIO
RÉGIMEN PERMANENTE
El sistema se “estaciona” en él
El sistema permanece en él si la bomba está ON
Se dice que se tiene un:
No se habla de equilibrio, porque hay corriente
Y si la corriente
es constante un:

## Slide 8
Corriente
corriente
TIPOS BÁSICOS DE CORRIENTE
(usando un símil hidráulico)
CORRIENTE CONTINUA (CC)
Una corriente continuamente en un solo sentido
Direct Current -DC-
Si las corrientes se cortan, aunque sea por un instante, y se restablecen en un sentido, de manera intermitente y periódica, con un valor usualmente cte., se habla de corriente pulsada (- - -)
Actualmente se suele considerar, además, constante ( )
En concreto una:

## Slide 9
RÉGIMEN PERMANENTE CONTINUO o
CORRIENTE CONTINUA (CC)
La pila restaura excesos, campo
y ddp en pila y en conductor
(como la bomba)
Corriente
Corriente constante
+
-
Excesos
de carga
ESTADO ESTACIONARIO
(no depende del tiempo)
Una recta horizontal en una gráfica frente al tiempo de la corriente, I, o de la ddp, V,
V o I
t
(Direct Current -DC-)
Corr. pulsada:
Triangular
Diente de sierra
Cuadrada
Práctica 1

## Slide 10
RÉG. TRANSITORIO o CORR. TRANSITORIA
Se refiere a una situación no permanente donde las magnitudes “transitan” (varían en el tiempo sin repetirse) antes de alcanzar el régimen continuo o el equilibrio. En el símil ocurre, respectivamente, mientras la corriente del sistema iguala la de la bomba, y al no tener, o tras parar, la bomba
Lo habitual es aplicar una ddp que varía de forma sinusoidal (como un seno o un coseno) entre dos valores iguales de signo contrario (en torno al cero) -enchufe-. Con ello se tiene una caída de potencial, V, en cada sentido durante la mitad del tiempo, que genera una corriente, I, circulando alternativamente en ambos la mitad del tiempo y variando sinusoidalmente ()
RÉG. PERMA. ALTERNO o CORR. ALTERNA
Si la corriente circula alternativamente en ambos sentidos. En el símil se consigue variando el sentido de la corriente de la bomba
Práctica 2
Práctica 3

## Slide 11
RÉGIMEN PERMANENTE ALTERNO
o CORRIENTE ALTERNA (CA)
ESTADO ESTACIONARIO
(no depende del tiempo
en tanto que se repite)
V o I
t
(permanece mientras se esté conectado a un enchufe y la compañía suministre V)
(Altern Current -AC-)
 En un enchufe, aparte de la conexión a la tierra de la instalación, tierra, si la hay, suele haber 2 terminales, el neutro, conectado a la tierra de la red eléctrica, y la fase. V, la ddp, se obtiene variando el potencial de la fase respecto al del neutro

## Slide 12
RÉGIMEN PERMANENTE ALTERNO
o CORRIENTE ALTERNA (CA)
ESTADO ESTACIONARIO
V o I
t
(permanece mientras se esté conectado a un enchufe y la compañía suministre V)
(Altern Current -AC-)
 Se suministran tres fases. Están desfasadas, atrasadas o adelantadas (el seno o el coseno), 120º entre sí. Si se usa una, o las tres por separado, el sistema o dispositivo es monofásico, si se usan las tres, trifásico. Si se usan 2 fases como fase y neutro, la V, la ddp, se multiplica por 3: 220 V  3  380 V
(no depende del tiempo
en tanto que se repite)

## Slide 13
4.1.2 INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE
Caracterización de una corriente eléctrica a nivel macroscópico
INTENSIDAD DE CORRIENTE o CORRIENTE
Cantidad de carga eléctrica positiva que fluye a través
de una sección de conductor por unidad de tiempo
Cualquier superficie que parta en dos al conductor y que crucen todas las cargas
carga positiva
que cruza
la sección en dt
(en el caso del agua se llama caudal)

## Slide 14
4.1.2 INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE
Caracterización de una corriente eléctrica a nivel macroscópico
 Magnitud escalar y positiva (dQ > 0 y dt > 0)
 Amperio: A = C / s
 Con corriente continua (I constante):
UNIDAD
En baterías la energía almacenada (E=Q ) se indica con la carga total Q que la almacenará y que aportará la batería al mantener su . Q se da en: Ah (amperios-hora). 20 Ah  Con I = 1A dura 20h
INTENSIDAD DE CORRIENTE o CORRIENTE
carga total que cruza la sección durante t
(en honor a Ampère;
en inglés: “ampere” o “amp”)

## Slide 15
DENSIDAD DE CORRIENTE
Intensidad de corriente por unidad de superficie perpendicular al campo aplicado (a la corriente)
Caracterización de una corriente eléctrica a nivel microscópico
A través de un punto
Proyección (“sombra”)
de dS sobre plano  E
dS
(de perfil)
dS
E
Se le da la dirección y sentido del campo, que son los de la corriente

## Slide 16
DENSIDAD DE CORRIENTE
Caracterización de una corriente eléctrica a nivel microscópico
 Magnitud vectorial, con j positiva y unidad A/m2
 Se define en cada punto para una superficie  a E, porque su valor dependería de la elegida, si no se fija
I/S  I/S
 Con corriente homogénea:
(con igual valor de j en toda S)
Cable
S
IHomog
S
E
S
S

## Slide 17
Los electrones se mueven a lo largo del tiempo en todas las direcciones por igual, presentando la misma distribución de velocidades en ambos sentidos (de ahí que la media sea nula). Esto hace que los e- terminen por volver al punto de partida
4.2. LEY DE OHM: CONDUCTIVIDAD Y
RESISTENCIA ELÉCTRICAS
Analicemos el movimiento de electrones en un conductor:
 Pueden alcanzar velocidades muy altas, del orden de 106 m/s
Las colisiones, es decir, la interacción de un e- con átomos, moléculas y e-, dan lugar a un movimiento de dirección cambiante y velocidad promedio nula entendiéndola como un vector (como ocurre con las moléculas de un gas)
Da la relación entre lo que causa la corriente y su efecto: la corriente

## Slide 18
: movilidad de los portadores de carga
 depende fuerte e inversamente de la interacción con el material, y ligera e inversamente de la temperatura (agitación molecular), porque aumentan el rozamiento
A mayor  y E, mayor es va y mayor es la corriente
Si se establece un campo eléctrico, el efecto combinado de la fuerza eléctrica (aceleración) y las colisiones (rozamiento, desaceleración) da lugar a una velocidad promedio de arrastre o desplazamiento, en la dirección del campo eléctrico, del orden de 0,1 mm/s (la velocidad de la corriente en un cable)
E
(da cuenta de la facilidad que pone el medio a su desplazamiento)
 Para los portadores de carga positiva el arrastre ocurre en el sentido del campo, para los de carga negativa en el contrario
va
CC: sobre 3 horas para recorrer 1 metro
CA (enchufe): oscilación de 1m de tamaño

## Slide 19
LEY DE OHM a nivel microscópico
Resistividad eléctrica
 es mayor, y  es menor, cuanto mayores son n y 
A mayor  y E, mayor es j y mayor es la corriente
Conductividad eléctrica
Densidad de carga
Todos los portadores tienen de carga “e”
Densidad de portadores de carga
CAUSA
EFECTO
A mayor , menor es j y menor es la corriente

## Slide 20
Corriente Útil V para
continua evaluar WE
 Q que generan E fijas  Econservativo 
Ohm
Sección Cte.
Corriente Homogénea
Conductor Ideal
Si elegimos un camino en un conductor en la dirección y sentido del campo (de la corriente)
L: Longitud del conductor
LEY DE OHM a nivel macroscópico
|E|
I es cte. en
un conductor
- y + porque V disminuye en el sentido de E
Caso
más
simple
  cte. en el camino
 j = I/S
 S cte. en el camino

## Slide 21
Caída de potencial
Conductancia eléctrica
La caída de potencial en un conductor es igual a su resistencia multiplicada por la corriente que se establece en el conductor en el sentido de la caída
(en el sentido del campo)

Es válida para todos los casos y para todo tipo de corrientes
(con S = S)
CAUSA
EFECTO
Resistencia eléctrica

## Slide 22
A misma R, a mayor V, mayor es I
: Omega
UNIDADES
En honor de Siemens; en inglés igual
: S/m
:  m
A misma V, a mayor R, menor es I
R: Ohmio: 
En honor de Ohm; en inglés: “ohm”
G: Siemens: S = -1

(antes mho: )
A misma V, a mayor G, mayor es I

## Slide 23
 La temperatura del conductor (crece con ella)
 La interacción portadores-conductor (crece con ella)
 La densidad de portadores (decrece con ella:
a más densidad de portadores, se arrastran más
para la misma V, la I aumenta y la R decrece)
, y por ello, de:
R depende de
: Omega
UNIDADES
En honor de Siemens; en inglés igual
R: Ohmio: 
En honor de Ohm; en inglés: “ohm”
G: Siemens: S = -1

(antes mho: )
: S/m
:  m

## Slide 24
 A más S hay más puntos con portadores 
Hay más portadores  A misma V: más I y menos R
 A más L hay menos E (E = V/L) 
Menos va  A misma V: menos I y más R
Y además, de la geometría del conductor (de L y de S)
: Omega
UNIDADES
En honor de Siemens; en inglés igual
R: Ohmio: 
En honor de Ohm; en inglés: “ohm”
G: Siemens: S = -1

(antes mho: )
: S/m
:  m

## Slide 25
El motivo de este comportamiento es que la interacción de los portadores de carga con el conductor, y por ello,
,  y R, no dependen de E (de V)
En este caso a la ecs. se les da nombre, se conocen como Ley de Ohm, y el conductor se dice que es óhmico
Son relaciones lineales
¿Dependen R y  directamente de V y E?
La temperatura del conductor debe ser cte. para chequearlo
Porque R depende de V indirectamente a través de T:
Si V varía, I varía, varía el rozamiento, varía T y R varía
(R  R(V)  R es cte. al variar V, y si V  2  I  2)
Si la respuesta es NO
R  R(V)    (E)

## Slide 26
 = o (1 +  T)
: Coeficiente Térmico
 = o + o (T-T0)
Y = a + b X
Si la variación de L y S con T no es relevante (L  L0 y S  S0), el  para  coincide con el  para R, porque la aproximación lineal para  queda dada para R multiplicando por L/S
: valor a T
0: a T0 (0 ó 20 ºC)
Como  varía suavemente con la temperatura, ocurre lo mismo con , , G y R
Para T < 100 ºC se puede hacer una aproximación lineal
que se establece para 
Dependencia de R con la temperatura
(10-3 ºC-1 o menor)
R = Ro (1 +  T)

## Slide 27
Si la liberación de portadores, su incremento, a costa de la agitación térmica, es más relevante, I crece, como pasa en el carbono, se tiene que  < 0 y R decrece con T para una V dada (ocurre en aislantes y semiconductores -Tema 9-). Se habla de:
 En conductores, en general,  > 0, crece R con T, al aumentar el rozamiento y disminuir I para un V dada. Se habla de:
R = Ro (1 +  T)
PTC: “Positive Thermal Coefficient”
NTC: “Negative Thermal Coefficient”
Los PTC y NTC se usan en sensores y medidores de temperatura (termistores)
(materiales con coeficiente térmico positivo)
(materiales con coeficiente térmico negativo)