## Slide 1
CORRIENTE ELÉCTRICA
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
(2/3)
TEMA 4
Nos centramos en continua, pero lo que vemos en este tema es válido para otros tipos de corriente
PRÁCTICA 3
30/11 | 01-04/12
Boletín en Moodle

## Slide 2
T1: 30/11/20
T2: 30/11/20
T3: 30/11/20
TEMA 4: CORRIENTE ELÉCTRICA.
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Corriente Eléctrica.
Intensidad y Densidad de Corriente.
Ley de Ohm: Conductividad y Resistencia Eléctricas.
Potencia en Corriente Continua:
FEM, FCEM y Ley de Joule.
Circuitos de Corriente Continua: Leyes de Kirchhoff. Asociación de Resistencias o Conductancias. Asociación en Serie. Asociación en Paralelo. Transformaciones Estrella-Triángulo.

## Slide 3
4.3. POTENCIA EN CORRIENTE CONTINUA:
FEM, FCEM Y LEY DE JOULE
POTENCIA
Cuando existe una corriente, una situación de no equilibrio, interesa el trabajo o energía puesta en juego,
pero por unidad de tiempo
En corriente continua todo es constante en el tiempo: También P
("Power" en ingles)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
3

## Slide 4
4.3. POTENCIA EN CORRIENTE CONTINUA:
FEM, FCEM Y LEY DE JOULE
Vatio: W = J/s
Se contrata potencia: kW (kilovatios)
y se “paga” energía: kWh (kilovatios-hora)
UNIDAD
(en honor a James Watt; en ingles: “watt”)
Cuando existe una corriente, una situación de no equilibrio, interesa el trabajo o energía puesta en juego,
pero por unidad de tiempo
POTENCIA
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
4

## Slide 5
POTENCIA Generador
Trabajo realizado por la pila por unidad de carga
  se llama fuerza electromotriz porque favorece la corriente
+
I
I

 Al pasar carga del polo negativo al positivo, la pila consume Equímica y suministra EPeléctrica, que se asocia a los excesos de carga en su polos, que trata de mantener (Tema 2). La EPeléctrica se gasta como Ecinética en la corriente, I, generada por el campo eléctrico debido a esos excesos. La I los reduce
Suministra EPeléctrica
Carga que cruza la pila durante dt
W > 0
Reactivos
Productos
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
5

## Slide 6
POTENCIA Generador
Trabajo realizado por la pila por unidad de carga
  se llama fuerza contraelectromotriz porque se opone a I
-
I
I

 Al pasar carga del polo positivo al negativo, la pila almacena Equímica y consume EPeléctrica (se nota en que se tiende a reducir los excesos de carga en los polos). Los excesos se recuperan a costa de la corriente, de I. El trabajo del campo debido a los excesos transforma ahora la Ecinética de I en Epeléctrica
Consume EPeléctrica
Carga que cruza la pila durante dt
W < 0
Reactivos
Productos
Recarga
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
6

## Slide 7
POTENCIA Generador
Trabajo realizado por la pila por unidad de carga
-
I
I

Consume EPeléctrica
Carga que cruza la pila durante dt
W < 0
Reactivos
Productos
Recarga
 La recarga es posible si las reacciones se pueden invertir.
Y siendo o no posible, puede no ser segura
 La  es una ddp, no es una fuerza: mejor llamarla VOLTAJE
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
7

## Slide 8
Trabajo del campo o
por unidad de carga
(caída de potencial)
FROZ
E
F
I
R
I
dWrozamiento
POTENCIA Resistencia
Para vencer rozamiento y producir I
En cada
tramo
de R: EP  EC  ETérmica
Weléctrico Wrozamiento
V
Carga que cruza R durante dt
Se transforma toda: no es lo que suele pasar al caer de un edificio
(de un conductor caracterizado por su R)
+ -
WE = -V = V+-V- = V
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
8

## Slide 9
dWrozamiento
POTENCIA Resistencia
Para vencer rozamiento y producir I
y siendo V = RI
Ley de Joule
 Se dice que disipa energía (se reparte entre moléculas)
-
Consume EPeléctrica
W < 0
P se suele tomar positiva
Trabajo del campo o
por unidad de carga
(caída de potencial)
Carga que cruza R durante dt
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
9

## Slide 10
 Para un conjunto de resistencias:
Como la potencia se suele tomar positiva, se tiene que:
 Para un circuito con resistencias y generadores:
En cada instante, la EPeléctrica que aportan los generadores, netamente, es la misma que se consume en las resistencias
 Para un conjunto de generadores:
Se verifica si se tiene también más tipos de componentes consumidores de energía
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
10

## Slide 11
Para una porción de circuito con dos terminales:
A
B
Si I en sentido de caída ( ):
A
B
La porción del circuito
consume energía
P = V I
La porción del circuito
suministra energía
Si I en sentido contrario ( ):
A
B
Caída de potencial entre terminales
Corriente a través de terminales
Por ejemplo con una pila
Si la caída ocurre en el sentido A B:
V = VA – VB
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
11

## Slide 12
Corriente Alterna
 La potencia de un circuito y de cada elemento varía en el tiempo y repite valores, como pasa con su V e I (es su producto P=VI).
 Las resistencias consumen energía. La potencia asociada a ellas se denomina activa y se da en vatios (W). En promedio es: VEFICAZ DEL CIRCUITO IEF. CIRC. cos (factor de potencia) -Práctica 3-
 Condensadores y bobinas almacenan la mitad del tiempo, en la otra devuelven. En promedio no consumen. Y cuando unos almacenan otras devuelven, y viceversa. La potencia asociada se llama reactiva y se da en voltioamperios-reactivos (VAr). Su valor máximo es: VEF. CIRC. IEF. CIRC. sen
 La hipotenusa del triángulo que se puede crear (VEFICAZ IEFICAZ) se llama potencia aparente y se da en voltioamperios (VA). Si condensadores y bobinas están compensados,  = 0 y es igual a la promedio activa (es lo deseado eléctricamente: dar solo a R)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
12

## Slide 13
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
Resolver un circuito de corriente continua formado por generadores y resistencias consiste en obtener la información que se desconozca de cada resistencia: su valor, la corriente que la atraviesa y la caída de potencial en ella; y de cada generador: su voltaje y la corriente que circula por él
4.4.1 CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA:
LEYES DE KIRCHHOFF. ASOCIACIÓN DE
RESISTENCIAS O CONDUCTANCIAS
Los componentes relevantes son los generadores, las resistencias y otros (diodos, transistores... -Tema 9-), los condensadores y las bobinas no, con matices (Tema 6)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
Vamos a ver varios conceptos generales referidos a circuitos, y después, las dos ecuaciones (Leyes de Kirchhoff) que junto a la relación entre caída de potencial y corriente en una resistencia (V=RI -Ley de Ohm-), sirven para resolver este tipo de circuitos con generadores y resistencias.
Vamos a ver también cual es la resistencia equivalente de una asociación de resistencias, lo que, como se comentó en el Tema 3, es útil en el diseño y resolución de circuitos.
En el Tema 8 veremos una forma sistematizada de resolución y cómo obtener la Requivalente de una forma sistematizada.
Un conjunto de resistencias conectadas entre sí, mediante cables, o directamente, con 2 terminales de conexión al exterior, a través de los que recibe energía eléctrica
ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
CABLE IDEAL
 Además de C = 0 (Tema 3)
V = R I
0
La EPeléctrica se gana o consume en componentes
(como subir o bajar de una azotea)
V cte.
0
= 0
(como moverse por una azotea)
No consume EPeléctrica
Lo relevante es lo que conecta: Todo estará al mismo potencial
Q = C V = 0
(eléctricamente serán el mismo punto)
Ep = q V = cte.
(potencial cte.
sin equilibrio)
No acumula carga, como en equilibrio
V = R I
(V es ddp)
, ahora R = 0

## Slide 16
Etotal
cable
E
cable
En los cables ocurren redistribuciones automáticas de carga que cesan cuando el campo es nulo en direcciones perpendiculares al cable, y cuando alcanza en cada porción del conductor el valor adecuado para que la corriente (la varrastre) sea constante en todo el cable
Se polariza el cable en la dirección  al cable
La polarización crea un campo que anula el aplicado en 
I
CABLES

## Slide 17
va menor
va mayor
va mayor
I
Si la I (la varrastre) es diferente inicialmente a lo largo del cable, se producen acumulaciones o déficits de carga
-
+
Esos excesos de carga añaden campo (), que aumenta o disminuye el aplicado inicialmente (), y se producen hasta que se iguala la corriente (la velocidad de arrastre)
E
E
E
En los cables ocurren redistribuciones automáticas de carga que cesan cuando el campo es nulo en direcciones perpendiculares al cable, y cuando alcanza en cada porción del conductor el valor adecuado para que la corriente (la varrastre) sea constante en todo el cable
CABLES

## Slide 18
Cualquier material es conductor (al tener e- deslocalizados, con mayor o menor facilidad) y también aislante (al tener e localizados), preponderando uno de los comportamientos
C Real
Cable Real
(por ahora)
Cable Ideal
(diseño más simple)
ÓHMICA
R o G
R o G
EN GENERAL
R Ideal
G Ideal
Lo añadido al pasar de ideal a real suele ser despreciable
R o G
C
R Real
G Real
REPRESENTACIÓN DE UN CONDUCTOR
Esto y un cable ideal en serie
Esto 2 veces
en serie, una por el aislante y otra por las placas
(elemento consumidor de energía)

## Slide 19
Regla de las nudos
1ª Ley de Kirchhoff
La suma algebraica de las intensidades en un nudo es nula
ISALIENTES signo contrario IENTRANTES
I1
I2
I3
I4
I1  I2  I3  I4 = 0
 I1 = I2 + I3 + I4
Es lo mismo que:
 En corriente continua, al ser todo cte., se debe verificar. Si no, se acumularía carga, se dependería del tiempo y nada sería cte.. En general, se verifica, porque no se acumula carga en un nudo
 Se corresponde con una de las ecuaciones en equilibrio
 Ii = 0
NUDO
 IENTRANTE =  ISALIENTE
NUDO
NUDO
La suma en un nudo de las entrantes es igual a la de las salientes

## Slide 20
La suma de las diferencias de potencial en una malla es cero
Para aplicarla hay que elegir un sentido de recorrido (horario o antihorario), y calcular como ddp, caídas o subidas
de potencial, que serán positivas o negativas
 En continua se deduce igual que en equilibrio, porque aquí también el campo eléctrico es conservativo al ser generado por cargas eléctricas que están fijas
 Vi = 0
MALLA
Regla de las mallas
2ª Ley de Kirchhoff
 Se corresponde con la misma
ecuación en equilibrio
Cada caída o subida se calcula en el sentido de recorrido, y es igual, o igual salvo el signo, a la caída o subida que se tiene en el componente correspondiente

## Slide 21
Al aplicarla en una malla se verifica, jugando con
la ecuación, y es otra forma de aplicarla, que:

R
I
I
(-V) + (+ ) = 0
-V = -
La suma de CAÍDAS en los elementos consumidores
de energía
La suma de SUBIDAS en los elementos suministradores
de energía
=
V = 

+ 
 
+ V
 V
V = 0
I
CAÍDAS
V = 

- 
+ 
SUBIDA
(refleja que la ddp en la malla es cero: lo que baja el potencial al recorrerla debe ser igual a lo que sube)
Suma caídas
en malla
= 0

## Slide 22
Al aplicarla en una malla se verifica, jugando con
la ecuación, y es otra forma de aplicarla, que:

R
I
I

+ 
 
+ V
 V
V = 0
I
CAÍDAS

- 
+ 
SUBIDA
(refleja que la ddp no depende del camino)
+V = +
V = 


La suma de CAÍDAS en una porción
de una malla entre dos puntos
La suma de CAÍDAS
en la otra porción
de la malla entre los dos puntos


=
(-V) + (+ ) = 0
V = 
Suma caídas
en malla
= 0

## Slide 23

R1  R2  R3
V = R I
V1  V2  V3
I = I1 = I2 = I3
No se depende del tiempo
4.4.2 ASOCIACIÓN EN SERIE
I
I3
I1
I2
I
Corriente continua
2ª Ley Kirchhoff
 = V1 + V2 + V3
No se acumula carga
Caída = Suma de caídas
en pila en resistencias
R1
R2
R3
(ocurre así en general no solo en cc)



## Slide 24

R1
V = R I
I = I1 = I2 = I3
R2
R3
4.4.2 ASOCIACIÓN EN SERIE
I
I3
I1
I2
I
 = V1 + V2 + V3
R1 + R2 + R3
Requivalente =

I
=
V1 + V2 + V3
I
=
(R1 + R2 + R3)
I
=
I
(R tal que misma I para la misma )
G1 G2 G3
+ +
1 1 1
Gequivalente
=
1
Conductancia

## Slide 25
 Pequivalente = Requivalente I2 = (R1 + R2 + R3) I2 =
= R1 I2 + R2 I2 + R3 I2 = P1 + P2 + P3 = Ptotal
 N resistencias iguales de resistencia R: Req = N R
(Req > Ri siempre, sean iguales o no)
Pueden ser las 2 partes en serie en que se divida una asociación
 Como: Vi / Ri = I =  / Req
Circuito Divisor de Tensiones
(misma I y se reparte V)
Vparte = Vtotal
Rparte + Rotra_parte
Rparte
 Vi =  (Ri / Req)
i = 1, 2, 3...
Para 2: Req = R1 + R2
(le toca la parte proporcional)

## Slide 26
En vertical
después
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Pantalla Táctil Resistiva Simple
(contiene 2 rejillas conductoras transparentes,  y que no se tocan)
1/3 V
X:

2/3 V
Y:

La otra rejilla se pone al potencial de
Medir V
Divisor
de tensiones
Aplicar V
En horizontal
primero
(0,0)
-
+
-
+
Pulsar
Conecta ambas rejillas
V
+
-

## Slide 27

R1  R2  R3
V = R I
I1  I2  I3
4.4.3 ASOCIACIÓN EN PARALELO
R1
R2
R3
I
I3
I1
I2
I
Cables ideales
(potencial cte.)
V1 = V2 = V3 = 
Caída en = Caída
cada R en pila
I = I1 + I2 + I3
Entrante = Suma salientes
1ª Ley Kirchhoff
Hay dos con forma de tenedor

## Slide 28

R1
R2
R3
V = R I
4.4.3 ASOCIACIÓN EN PARALELO
R1 R2 R3
+ +
1 1 1

I
=
(R11 + R2 1 + R31)

=

I1 + I2 + I3
=

Requivalente
=
1
I
I3
I1
I2
I
V1 = V2 = V3 = 
I = I1 + I2 + I3
Conductancia
G1 + G2 + G3
Gequivalente =
Al sumarse G en paralelo,
puede ser
más cómodo trabajar con G

## Slide 29
 Pequivalente = 2 / Requivalente = 2 (1/R1 + 1/R2 + 1/R3) =
= 2/R1 + 2/R2 + 2/R3 = P1 + P2 + P3 = Ptotal
 N resistencias iguales de resistencia R: Req = R / N
Req < Ri siempre, sean iguales o no
Pueden ser las 2 partes en paralelo en que se divida una asociación
 Como: Ri Ii =  = Req I
Circuito Divisor
de Intensidades
(misma V y se reparte I)
Irama = Itotal
Rparte + Rotra_parte
Rotra_parte
Para 2: Req = R1 x R2 /(R1 + R2)
i = 1, 2, 3...
 Ii = I (Req / Ri)
(le toca de I el % en R de la otra)

## Slide 30
 Para las mismas resistencias y para la misma tensión aplicada:
 Las bombillas, usualmente, y los enchufes, están en paralelo
 Si uno se desconecta o funde, es como una R , su I es 0 para
V  0, pero el resto funciona. En serie no, la Req es  e I = 0
 En paralelo el V, I y P de cada elemento no depende del resto,
en serie sí (en una habitación se notaría lo que pasa en otra si
se sustituye esa otra por un cable: habría más luz)
REQ(PARALELO) < REQ(SERIE)
GEQ(PARALELO) > GEQ(SERIE)
PPARALELO > PSERIE
IPARALELO > ISERIE
V = R I
P = V2/R
V
V
SERIE
PARALELO
Bombilla