## Slide 1
RÉGIMEN TRANSITORIO
EN CORRIENTE CONTINUA
(1/1)
TEMA 6

## Slide 2
TEMA 6: RÉGIMEN TRANSITORIO
EN CORRIENTE CONTINUA
 La presencia de condensadores o/y bobinas en un circuito da lugar, al aplicar una tensión continua, a un régimen transitorio: las tensiones e intensidades en los componentes evolucionan, sin repetir valores, desde el equilibrio, donde son nulas, hasta la situación de corriente continua esperada. Una situación transitoria se tiene también al desconectar cualquier circuito al que se esté aplicando una tensión: las tensiones e intensidades evolucionan desde los valores en ese instante (instantáneos) hasta el equilibrio (hasta ser nulos). En el 1er caso, condensadores y bobinas almacenan energía, en el 2º, tienden a suministrarla
COMENTADO EN
PRÁCTICA 2

## Slide 3
TEMA 6: RÉGIMEN TRANSITORIO
EN CORRIENTE CONTINUA
 En este segundo caso los condensadores pueden quedar cargados, si no es posible su descarga (si sus placas no quedan conectadas a través del circuito). En el caso de las bobinas la devolución de energía se produce al tratar de mantener la corriente que quiere suprimirse. Si no es viable, la diferencia de potencial inducida por las bobinas en los interruptores al abrirlos, o en los transistores que hagan su papel, puede provocar ruptura dieléctrica, corriente y la devolución brusca y dañina de la energía (es algo que debe evitarse, en el Tema 9 veremos una manera de evitarlo utilizando un diodo)
COMENTADO EN
PRÁCTICA 2

## Slide 4
Refleja que si hay bobinas y condensadores en serie, pueden aparecer V e I alternas decrecientes durante cierto tiempo (transitorio), tras aplicar una tensión continua al circuito, o dejar de aplicarle una cualquiera
TEMA 6: RÉGIMEN TRANSITORIO
EN CORRIENTE CONTINUA
6.1.
6.2.
6.3.
Circuito RC
Circuito RL
Circuito RLC
CIRCUITOS MÁS SIMPLES
(siempre hay resistencia)
PRÁCTICA 2
T1: 11/01/21
T2: 11/01/21
T3: 11/01/21

## Slide 5
En cada ciclo (oscilación), la bobina aporta energía cuando el condensador la almacena, y viceversa
 Si R = 0, se tiene una oscilación alterna permanente
 Si R  0 y R  Rcrítica, se tiene una oscilación amortiguada (decreciente), que acaba cuando la energía asociada a ella se disipa en R y se alcanza una situación de corriente continua (VC = V e I = 0) o de equilibrio (toda V e I nula)
 Si R  0 y R > Rcrítica, no se llega a completar una oscilación
Considerando que se transita hacia el equilibrio, lo que sucede recuerda a lo que le puede pasar a un columpio inicialmente en reposo fuera de la vertical. La EC hace el papel de Epotencial, la EL el de la Ecinética, y la Edisipada_en_R el de la Edisipada_por_rozamiento
Circuito RLC
NO VISTO EN CLASE

## Slide 6
con generador
V = VL + VR
V = L dI/dt + RI
I
I
R
L
V
6.2 CIRCUITO RL
+ -
Eind
 Supone una dI/dt > 0
 Al conectar se tiende a
establecer una I (Io = 0)
 Hay que gastar parte de V
(del WE) en vencer al Eind.
Esa parte es VL. La energía
robada se almacena en el
B correspondiente a la I
 L se opone (crea un Eind)
 El resto de V (del WE), VR, se
usa en vencer a R y establecer
I. La energía robada se disipa
 Para mantener la I habría que aportar de nuevo VR, pero no VL,
ya que la energía se almacenó. Esa parte sirve para aumentar I. Como es una parte, dI/dt, Eind y VL son menores. Y como I crece, crece VR. Si se itera, al final, V se usa solo en mantener I (V = VR)

## Slide 7
I
I
R
L
V
+ -
Eind
Máxima
V
0
0
V
V/R
0
0
Inicio
Continua
dI/dt
VL
VR
I
¿R equivalente?
RL =
VL
IL
Inicio:
Visto como una situación alterna: VL está 90º por delante de I
máx. 0
0 máx.
Continua:
Para un condensador pasa lo contrario
V = VL + VR
V = L dI/dt + RI
RL =  (bloqueo)
RL = 0 (cable ideal)
con generador
6.2 CIRCUITO RL
Un C en continua no deja pasar corriente

## Slide 8
t
VL dI/dt
1
36,8 %
5
0,67 %
t
VR I
1
63,2 %
5
99,3 %
¿Transitorio?
 = L/R
I = If (1 - e-t/)
VR = VRf (1 - e-t/)
Constante de tiempo
del Circuito RL
 Hace falta un t =  para alcanzar un régimen continuo,
en t = 5 se considera que se tiene
VL = VLo e-t/
dI/dt = dI/dto e-t/
 = RC
Circuito RC
 Q, VC
I, VR 
Resolviendo la ec. diferencial:
 A menor  (tau), más rápido ocurren las cosas

## Slide 9
t
VL dI/dt
1
36,8 %
5
0,67 %
t
VR I
1
63,2 %
5
99,3 %
 = L/R
I = If (1 - e-t/)
VR = VRf (1 - e-t/)
Constante de tiempo
del Circuito RL
VL = VLo e-t/
dI/dt = dI/dto e-t/
 = RC
Circuito RC
 Q, VC
I, VR 
Si Io 0 (Q0  0 en RC): Se llega al mismo régimen continuo de una forma similar, al ser el mismo circuito. Las ecuaciones tienen un término adicional que da cuenta del valor inicial no nulo de corriente (o carga)
¿Transitorio?
Resolviendo la ec. diferencial:

## Slide 10
sin generador
 Io  0
0 = VL + VR
0 = L dI/dt + RI
I
I
R
L
- +
Eind
 Supone una dI/dt < 0
VL ahora es < 0 respecto al sentido de I (es el W del E creado por los excesos en L en sentido contrario al Eind)
 R tiende a disminuir I
disipando energía
 L funciona como una pila, que se va gastando: aporta energía
a costa del B de I. Como una I se corresponde con un B, al
disminuir B, decrece I, VR, |VL|, y |dI/dt| (hay variaciones
cada vez más pequeñas). Al final todo se anula
 L se opone (crea un Eind)
 Su W fuera de L, en R, |VL| es
igual a VR (el W aplicado para
tratar de mantener I)

## Slide 11
Inicio
Equilibrio
|dI/dt|
|VL|
VR
I
¿Transitorio?
La energía aportada por L a costa del campo (de B) es la disipada en R
Para un condensador pasa lo mismo
sin generador
0 = VL + VR
0 = L dI/dt + RI
I
I
R
L
- +
Eind
Máxima
R I0
R I0
I0
0
0
0
0
A = Ao e-t/
A = dI/dt, VL, VR o I
  = L/R (es el mismo)

## Slide 12
Pantalla Táctil Capacitiva Simple

R1
R2
R3
R4
C
+
+
+
+
Al tocar definimos un condensador que se carga a través de 4 resistencias en paralelo (la de los caminos hasta los bordes). Se tiene un circuito RC. Con la medida de las 4 corrientes de carga, se calcula donde se ha tocado la pantalla. Con la descarga y carga de C, eliminando y aplicando la ddp entre el dispositivo y nosotros, se chequea la posición en el tiempo
Aislante transparente
Conductor transparente